# REGOLAMENTO PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. l

### Campo di applicazione

- I1 presente regolamento disciplina la materia concernente la concessione di autorizzazioni per la realizzazione di tutte le opere o infrastrutture di qualsiasi dimensione, riguardanti 1'installazione o la modifica di antenne, tralicci, torri e relative opere accessorie di stazioni radio base e ripetitori per telefonia mobile, di emittenza radio televisiva, di radiofrequenza, di impianti di telecomunicazioni satellitari; di stazioni radio e di impianti radar, anche se installati su strutture mobili di qualsiasi tipo, e di ogni altro impianto similare comunque denominato. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dei poteri e dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di pianificazione urbanistica - edilizia.

- Sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento gli impianti di telecomunicazione che siano esclusivamente al servizio dell’edificio o di parte dell’edificio sul quale sono installati.

- Ai fini del presente regolamento con la definizione impianti si intendono tutti quelli indicati nel primo comma del presente articolo e quelli similari, anche se denominati in modo diverso.

Art.2

### Procedimenti autorizzativi

- I nuovi interventi saranno regolati dai disposti degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n°259/2003. Tutte le richieste riguardanti la realizzazione delle opere e infrastrutture relative alle nuove installazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativi rilasciato da parte dell’ARPA ovvero dall’organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale con decreto ministeriale sulla base delle disposizione di legge n°36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.

- Gli impianti non potranno essere collocati nelle aree sensibili esistenti e nelle aree di particolare densità abitativa, in particolare le installazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere ubicate all’esterno delle zone territoriali omogenee “A” e “B” del P.R.G. di cui è dotato il comune. Sono consentite deroghe solo per gli impianti  a microcelle o microstazioni

È posto altresì il divieto di installazione di qualunque tipo di impianto negli edifici dichiarati di valore storico monumentale, ai sensi della Legge n°490/1999.

Sono altresì vietate installazioni di impianti su terreni (tralicci, torri,pali, ecc) nulle restanti zone diverse dalle Z.T.O. “A” e “B”, con esclusione delle zone territoriali agricole “E”.

Nel caso di installazioni poste su tetti di copertura di edifici, ubicati esternamente le zone “A” e “B”, si prescrive quanto segue:

Non potranno superare metri 3 in elevazione, misurati dalla linea di gronda. Non devono essere presenti, nel raggio di 30 metri, strutture edilizie destinate a residenza aventi maggiore altezza o quota, rispetto quella dell’edificio che ospita l'impianto e comunque altri, fabbricati residenziali a metri 10.

Si prescrive una fascia di rispetto pari a metri 100 dagli edifici pubblici (scuole di ogni ordine e grado, Ospedali, Oratori, Cliniche Case di riposo, Uffici Pubblici e relativi spazi pertinenziali).

Nel caso di installazioni di tralicci, pali in zona “E”, si prescrive quanto segue:

Non potranno superare metri 12 in elevazione, misurati dal piano di campagna. Non devono essere presenti, nel raggio di 100 metri, strutture edilizie destinate a residenza.

Si prescrive una fascia di rispetto pari a metri 100 dagli edifici pubblici (scuole di ogni ordine e grado, Ospedali, Oratori, Cliniche Case di riposo, Uffici Pubblici e relativi spazi pertinenziali).

Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Deve essere installata segnaletica di divieto, di pericolo é targhetta relativa ai dati dell'impianto

È prescritto un limite di sicurezza a protezione dell’impianto, che deve essere interdetto al pubblico accesso a distanza non inferiore a 7 metri dalle antenne stesse.

- È fatta salva ogni altra disposizione normativa vincolistica sovraordinata relativa al territorio comunale.

- Le distanze dalle zone interdette alle installazioni di cui all’art.1 vanno calcolate dal punto più sporgente degli impianti e vanno riferite a tutti i 360° gradi rispetto al punto più sporgente.

- Quando l’installazione di pali e tralicci, così come definiti al comma 1 dell’art.1, interessa zone di territorio di tipo “E” (verde agricolo), non potendosi autorizzare il progetto con le procedure ordinarie, in quanto non conforme allo strumento urbanistico vigente, preventivamente dovrà essere approvata, da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente la variante, anche ai sensi dell’art.7 L.R. n°65/81 come modificato dall’art.6 della L.R. n°15/91 e dall’art.10 della L.R. n°40/95.

Art.3

### Mitigazione dell’impatto visuale

- Tutti gli impianti di cui al presente regolamento devono realizzare il minor impatto visuale sul paesaggio, a tal fine deve essere presa ogni misura possibile tendente alla mitigazione degli eventuali impatti visuali sul contesto paesaggistico.

- l’Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere particolari accorgimenti sotto il profilo estetico, per la minimizzazione degli impatti visivi ed il mascheramento degli impianti.

- Ove non sia stato rilasciato il nulla osta della competente Soprintendenza ai BB. CC. AA. l’autorizzazione non può essere rilasciata e, nel. caso già rilasciata, può essere revocata. Resta comunque necessaria la preventiva valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge, in tal caso alla domanda di autorizzazione edilizia va allegato il giudizio di compatibilità ambientale dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art.4

### Documentazione necessaria

- L’istanza, conforme al modello di cui al modello “A” dell’allegato n°13 del D.Lgs. n°259/03, realizzato -al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22/0201, n°36 e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello predisposto dall’Ente locale e, ove non predisposto, al modello “B” di cui all’allegato n°13 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

- La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare anche il rispetto del presente regolamento ed in particolare il riferimento all’art.2.

- Oltre la documentazione descritta ai commi precedenti alla domanda dovranno essere allegati:

a) atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della autorizzazione edilizia si impegna a disinstallare l’impianto e i relativi supporti strutturali con bonifica del sito ove ricade, a proprie cure e spese, qualora gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al presente regolamento, o nel caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi alle disposizioni del presente regolamento o non conformi alle disposizione di legge, oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessità di modifiche delle destinazioni d’uso delle aree ove possono essere installati gli impianti secondo quanto previsto del presente regolamento (nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento va ripresentato l’atto unilaterale, facendo esplicito riferimento al precedente atto relativo alla autorizzazione e indicando che l’obbligo di disinstallazione riguarda anche questi interventi);

b) Parere tecnico dell’ARPA;

c) Nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. (nel caso di domanda di autorizzazione per interventi di sostituzione o adeguamento va ripresentata);

d) Giudizio di compatibilità ambientale dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, nei casi in cui la legge preveda la valutazione di impatto ambientale. In tal caso il giudizio è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente.

Art.5

### Inadempienze e sanzioni

- Gli impianti di cui al presente regolamento dovranno rispettare le norma vigenti in materia di sicurezza sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

- Nel caso di accertamento di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, o non conformi alle disposizione di legge, verificato dagli organi preposti, il Sindaco richiederà all’autorità competente la disattivazione dell’impianto e nei casi necessari revocherà l’autorizzazione intimando la disinstallazione dell’impianto e la bonifica del sito ove ricade, con spese a carico del proprietario o del titolare. I provvedimenti suddetti saranno sempre presi nel caso di impianti installati in mancanza della autorizzazione

- Nei casi in cui sia stata disposta la sola disattivazione, l’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo.

- Sono in ogni caso fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento giuridico italiano.

Art.6

### Disposizioni transitorie e finali

- le disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dalla data di esecutività, ai sensi di legge, della delibera di approvazione.

- il Sindaco, in collaborazione con l’A.U.S.L. e/o con l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio, disposne verifiche almeno una volta l’anno sull’intero territorio comunale affinché venga accertato che tutti gli impianti non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti con decreto ministeriale sulla base delle disposizione di legge nazionale e regionale e relativi provvedimenti di attuazione.

- i controlli di cui sopra possono essere disposti anche a campione dopo l’installazione degli impianti per accertare eventuali violazioni della normativa vigente e del presente regolamento.

Art.7

### Congruenza con il regolamento edilizio

Il presente regolamento non contrasta con le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e costituisce approfondimento funzionale delle disposizioni in esso contenute.